6. Interprétations.

- Comme le démontre le graphique de la figure 4, la résistance de sortie de l'amplificateur est de 6 ohms et elle peut être considérée comme linéaire pour des charges comprises entre 4 et 12 ohms.

- La puissance maximale délivrée par l'amplificateur est de 4,672 Watts lorsque la charge nominale de 6,1 ohms est égale à la résistance de sortie de l'amplificateur.

- Pour des charges comprises entre 4 et 10 ohms, nous n'avons pas mesuré de diminution dramatique de la puissance. En effet, elle reste inférieure à 10 %. Nous pouvons donc affirmer que dans les conditions de l'expérience, la valeur de la résistance de charge n'apparaît pas critique.

- Les mesures effectuées avec les haut-parleurs nous amènent à deux constats :

- La puissance maximale (4,57 W) est délivrée lorsque seul le haut-parleur de 8 ohms est relié à l'amplificateur.

- Si les deux haut-parleurs doivent être utilisés, la combinaison série est nettement la plus avantageuse. Elle permet de dissiper 4,13 W contre 3,06 W pour la combinaison parallèle.

- D'autres combinaisons pourraient être envisagées avec de nouveaux composants. Cependant, la puissance maximum à soutirer de cet amplificateur, dans les conditions de notre expérience, est de 4,67 W, avec une charge de 6 ohms. La meilleure alternative ne pourrait donc qu'augmenter la puissance de 13 % par rapport à la combinaison série    (4,13 W), ou de 2 % par rapport au haut-parleur de 8 ohms utilisé seul     (4,57 W). Des expériences ont déjà démontrées que la puissance dissipée dans un haut-parleur devait doubler pour que la majorité des individus puisse percevoir une augmentation sensible !

7. Recommandations.

Nous recommandons aux décideurs:

- De choisir entre le branchement du haut-parleur de 8 ohms

seul ou le branchement des deux haut-parleurs en série. Les

deux conditions nous apparaissent tout à fait acceptables.

- De ne pas investir temps ou argent dans le but d'améliorer la

situation.